Степненський  НВК

заняття – Конкурс

«Знавці автосправи»

підготував: керівник гуртка

«Юний регулювальник» при

РБДЮТ

Терентьєв Юрій Олексійович

Полтава 2014

Мета: узагальнення і систематизація знань з загальної будови автомобіля, та Правил дорожнього руху; розвиток інтересу до автосправи, розвиток інтелектуальних здібностей учнів, розширення їхнього світогляду;

виховання впевненості в своїх силах, толерантності до думок інших, шанобливого ставлення до однолітків.

Тип уроку: систематизація і узагальнення вивченого матеріалу, заняття-змагання.

Обладнання:завдання для кожного учасника змагань для кожного етапу. Варіанти правильних відповідей для журі. Роздатковий  матеріал.

Хід заняття

- Вступне слово ведучого.

- І етап конкурсу.

- ІІ етап конкурсу.

- ІІІ етап конкурсу.

- Підведення підсумків конкурсу

- Заключне слово ведучого.

Вступне слово

Добрий день всім присутнім: вчителям, учням . Ми зібралися в цій залі, щоб визначити найкращих знавців автосправи серед членів гуртка « Юний регулювальник ». Переможець  повиннен  показати найкращі знання не лише з правил дорожнього руху, а й з будови автомобіля.

Тепер щодо правил нашого конкурсу:

- не підказувати і не викрикувати з місця – кожен викрик карається зніманням 1 балу.

- конкурс складається з 3 частин:

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

- Після кожного етапу жюрі  оголошуватиме переможця і загальний бал кожного учасника.

- Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

- Переможцем вважається той учасник, який набрав найбільшу кількість балів за всі етапи змагання.

Розпочинаємо змагання і нехай переможе сильніший.

І.ЕТАП « РОЗМИНКА» (10 балів)

На першому етапі максимальна кількість балів – 10.

Завдання : Вам буде запропоновано десять тверджень. Якщо згодні з ними  відповідаєте  «ТАК», коли не погоджуєтеся відповідаєте –«НІ».  Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

ЗАВДАННЯ НА ПЕРШИЙ ЕТАП :

- Радіатор служить для охолодження двигуна автомобіля

(ТАК)

- Форма паливного баку залежить від місця встановлення

(ТАК)

- Повітряний фільтр двигунів служить для очищення масла.

(НІ)

- Рівень рідини в акумуляторі збільшують доливаючи звичайну воду.

(НІ дистильов.)

- Охолоджуюча рідина для автомобілів називається ТОСОЛ або АНТИФРИЗ

(ТАК)

6.  Генератор виробляє електрострум на автомобілях

(ТАК)

7.На автомобілях використовують одно провідну систему електропостачання.

(ТАК)

8. Спідометр вимірює швидкість руху автомобіля.                                                      (ТАК)

9.  Ємність паливного баку розрахована на 10 годин руху автомобіля.

(НІ)

10. Акумулятор – це джерело електроструму на автомобілях.                                     (ТАК)

Підводимо підсумки першого етапу, підраховуємо бали.

І етап наших змагань закінчено. Надамо слово журі.

ІІ.ЕТАП «ЗНАВЕЦЬ ГІДРАВЛІЧНИХ СХЕМ»

На другому етапі потрібно правильно знайти номер деталі на гідравлічній схемі.

1. Штовхач поршня головного гальмівного циліндру                 (40)

2. Колісний гальмівний циліндр                                                 (53)

3. Гальмівний диск переднього колеса                                       (13)

4. Розпірна пружина головного гальмівного циліндру                (35)

5. Встановлювальна пружина  головного гальмівного циліндр (50)

6. Головний гальмівний циліндр                                                 (21)

7. Поршень приводу гальм задніх коліс                                      (17)

8. Установочний болт-обмежувач ходу поршнів                         (24)

9. Поршень приводу гальм передніх коліс                                 (37)

10. Фрикційні накладки дискових гальм                                      (46)

. Підводимо підсумки другого етапу, підраховуємо бали.

ІІ етап наших змагань закінчено. Надамо слово журі.

ІІІ.ЕТАП «ЗНАВЕЦЬ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ»

На цьому етапі учасникам потрібно дати максимальну кількість правильних відповідей. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

1. На якій відстані до початку небезпечної ділянки встановлюються попереджувальні  знаки поза населеними пунктами?

1.                                               2.                                                     3.

50 – 100 м                               150 – 300  м                                      400 – 500 м

2. У якому випадку водій правильно виконав вимогу знака  «Дати дорогу»?

1. Дав дорогу механічним транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі.

2. Дав дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі.

3. Дорожній знак «Рух механічних транспортних засобів заборонено» забороняє рух:

1. Усіх механічних транспортних засобів, за винятком маршрутних транспортних засобів, тих що обслуговують підприємства, які знаходяться в позначеній зоні, а також обслуговують громадян  чи належать громадянам, що проживають або працюють у позначеній зоні.

2. Усіх транспортних засобів.

4. Які транспортні засоби забороняє  обганяти знак «Обгін заборонено»?

1. Усі.

2. Усі, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

3. Тільки легкові автомобілі, мотоцикли й вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою меншою від 3,5 т.

4. Тільки вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою меншою від  3,5 т.

5. Дорожній знак «Кінець усіх заборон і обмежень» :

1. Визначає одночасно кінець дії всіх заборон і обмежень, запроваджених заборонними дорожніми знаками.

2. Знімає всі заборони й обмеження, запроваджені всіма дорожніми знаками.

3. Визначає кінець зони дії тільки знака «Обгін заборонено».

6. На перехресті встановлено світлофор і наказовий знак «Рух прямо». У якому напрямку дозволено рух?

1. При зеленому сигналі світлофора – в усіх напрямках.

2. При червоному сигналі світлофора в поєднанні з жовтим – тільки прямо.

3. У напрямках, зазначених у відповідях 1 і 2.

4. При зеленому сигналі світлофора – тільки прямо.

7. Дорожній знак «Круговий рух» :

1. Якщо він установлений перед в'їздом на майдан, дає право на першочерговий рух транспортним засобам, що рухаються по ньому.

2. Дозволяє рух тільки в напрямку, вказаному  стрілками.

3. Відповідає вимогам, зазначеним в обох відповідях.

8. Дорожній знак « Обмеження мінімальної швидкості » :

1. Дозволяє рух тільки із зазначеною або більшою швидкістю.

2. Забороняє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.

3. Зазначає швидкість, із якою рекомендується рух на даній ділянці дороги.

9. Яким транспортним засобам дозволено рух по дорозі, на якій установлено знак « Дорога для автомобілів»?

1. Механічним транспортним засобам.

2. Усім транспортним засобам.

3. Автомобілям, автобусам, мікроавтобусам і мотоциклам.

4. Транспортним засобам, максимальна швидкість яких не менша від 40 км/год.

10. З якою максимальною швидкістю дозволяється рух транспортних засобів на ділянках доріг, позначених знаком «Рекомендована швидкість 50 км/год »?

1. Не більше 50км/год.

2. Більше 50 км/год.

3. Зі швидкістю не більшою за передбачену Правилами дорожнього руху для конкретної ділянки дороги.

11. У яких місцях Правила забороняють подавання звукового сигналу?

1. На дорогах поза населеними пунктами.

2. На дорозі, що проходить через населений пункт, позначеній знаком «Початок населеного пункту» на синьому фоні.

3. У населеному пункті, позначеному знаком «Початок населеного пункту»  білому фоні.

12. Перед перехрестям ввімкнено зелений сигнал світлофора і встановлено знак « Місце зупинки» . Водій повинен:

1. Обов'язково зупинитися перед знаком, а потім продовжити рух.

2. Продовжити рух без зупинки.

3. Дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків.

ІІІ етап закінчено.

Заключне слово

- Для підведення підсумків слово надається журі.

- Всі учасники  команд нагороджуються медалями  за активну участь у конкурсі  «Знавці автосправи».

- Переможець, який набрав найбільшу кількість балів нагороджується грамотою.